## Slide 1: Energiåret 2022

## Slide 2: Innehåll
Elproduktion 3
Elanvändning 11
Elmarknad 18
Elnät 25
Fjärrvärme 30
Fjärrkyla 41
Miljö 43
Energiåret uppdateras löpande under hela året då olika delar finns tillgängliga olika fort.
Är det de allra senaste siffrorna du ser, uppdaterade för årets Enerergiår? Håll utkik efter den gröna bocken uppe i höger hörn!

## Slide 3
Elproduktion

## Slide 4: Total elproduktion i Sverige 1950-2022
De olika kraftslagens utbyggnad i elsystemet från 1950, här visade som producerad elenergi per år i TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar, kWh). Utbyggnaden startade tidigare.
Vattenkraften dominerade i början och kompletterades först med kondenskraft i bränsleeldade anläggningar med fossila bränslen.
Mottryckskraft är kraftvärmeanläggningar i fjärrvärme och industri som både ger värme och el. De använder idag främst biobränslen.
Kärnkraften byggdes ut till mitten av 80-talet.
Vindkraften byggs numera ut kraftigt och solkraften har också inlett sin utbyggnad. Solelproduktionen börjar synas så smått i bild.
Källa: Energiföretagen Sverige, SCB, Svenska Kraftnät
År | Vattenkraft | Kärnkraft | Vindkraft | Solkraft | Kraftvärme | Kondenskraft mm
1950 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,8
1960 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,0
1970 | 41 | 0,04 | 0 | 0 | 5 | 13
1980 | 58 | 25 | 0 | 0 | 9 | 1,1
1990 | 71 | 65 | 0 | 0 | 5 | 0,2
2000 | 78 | 55 | 0,5 | 0 | 9 | 0,3
2010 | 66 | 55 | 3,5 | 0 | 20 | 0,8
2020 | 71 | 47 | 27,6 | 1,1 | 13 | 0,0
2021 | 72 | 51 | 27,4 | 1,5 | 15 | 0,1
2022 | 70 | 50 | 33,1 | 2,0 | 15 | 0,2
Chart: TWh/år

## Slide 5: Installerad el-effekt 1960-2022 (Avser 31a december)
Samma kraftslag som nyss men här visade som installerad el-effekt, ett mått på produktionsförmågan. Den verkliga elproduktionen beror sedan på hur många timmar om året som kraftkällan kan utnyttjas.
Här framgår hur vattenkraften avstannat i utbyggnad, samt hur kärnkraften och kondenskraften gradvis börjat tas ur drift. Mottryckskraften (uppdelad på kraftvärme i industri och fjärrvärmenät) visar mer varierad installerad effekt genom åren. Gasturbiner drivna av fossila bränslen används som reservanläggningar, vilket även gäller kondenskraften idag.
Vindkraften visar en brant stigning och solkraften syns också i sitt startskede. Enligt Energimyndighetens statistik var 2384 MW solel installerad 2022.
Källa: Energiföretagen Sverige, Svensk vindenergi, Energimyndigheten
Årtal | Vattenkraft | Vindkraft | Kärnkraft | Solkraft | Mottryckskraft, fjärrvärme | Mottryckskraft, industrin | Kondenskraft mm | Gasturbiner
1960 | 6949 |  |  |  | 475 | 400 | 1800 | 225
1970 | 11066 |  | 10 |  | 843 | 603 | 2516 | 354
1980 | 14859 |  | 4610 |  | 2293 | 885 | 3001 | 1769
1990 | 16331 | 8 | 9970 |  | 2539 | 993 | 2641 | 1707
2000 | 16229 | 241 | 9439 |  | 2264 | 932 | 448 | 1341
2010 | 16200 | 2163 | 9151 |  | 3563 | 1216 | 1801 | 1607
2020 | 16335 | 10017 | 6871 | 1090 | 2879 | 1520 | 905 | 1583
2021 | 16286 | 2074 | 6882 | 1587 | 2875 | 1520 | 662 | 1534
2022 | 16302 | 14662 | 6885 | 2384 | 2835 | 1566 | 662 | 1543
Chart: MW
Vindkraft | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 12 | 20 | 29 | 38 | 67 | 105 | 122 | 174 | 215 | 241 | 293 | 339 | 400 | 442 | 525 | 580 | 780 | 1021 | 1560 | 2163 | 2899 | 3745 | 4470 | 5420 | 6029 | 6495 | 6691 | 7406 | 8980 | 10017 | 12074 | 14662
Kärnkraft | 10 | 10 | 10 | 449 | 449 | 1020 | 2422 | 3172 | 3742 | 3710 | 3710 | 4610 | 6425 | 6425 | 7355 | 7355 | 9455 | 9648 | 9675 | 9700 | 9850 | 9970 | 10000 | 10000 | 10000 | 10040 | 10045 | 10055 | 10056 | 10052 | 9452 | 9439 | 9436 | 9424 | 9524 | 9471 | 8961 | 8965 | 9074 | 8938 | 9342 | 9151 | 9363 | 9363 | 9531 | 9528 | 9714 | 9076 | 8586 | 8614 | 7725 | 6871 | 6882 | 6885
Solkraft | 16 | 24 | 43 | 79 | 126 | 185 | 254 | 435 | 698 | 1090 | 1593 | 2000

## Slide 6: Installerad el-effekt 1960-2022 (Avser 31a december)
Utbyggnad av installerad el-effekt visad på annat sätt än i föregående diagram.
Källa: Energiföretagen Sverige, Svensk vindenergi, Energimyndigheten
Årtal | Vattenkraft | Vindkraft | Kärnkraft | Solkraft | Mottryckskraft, fjärrvärme | Mottryckskraft, industrin | Kondenskraft mm | Gasturbiner
1960 | 6949 |  |  |  | 475 | 400 | 1800 | 225
1970 | 11066 |  | 10 |  | 843 | 603 | 2516 | 354
1980 | 14859 |  | 4610 |  | 2293 | 885 | 3001 | 1769
1990 | 16331 | 8 | 9970 |  | 2539 | 993 | 2641 | 1707
2000 | 16229 | 241 | 9439 |  | 2264 | 932 | 448 | 1341
2010 | 16200 | 2163 | 9151 |  | 3563 | 1216 | 1801 | 1607
2020 | 16335 | 10017 | 6871 | 1090 | 2879 | 1520 | 905 | 1583
2021 | 16286 | 12074 | 6882 | 1587 | 2875 | 1520 | 662 | 1534
2022 | 16302 | 14662 | 6885 | 2384 | 2835 | 1566 | 662 | 1543
Chart: MW
| 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022
Vattenkraft | 6949 | 11066 | 14859 | 16331 | 16229 | 16200 | 16335 | 16302
Vindkraft | 8 | 241 | 2163 | 10017 | 14662
Kärnkraft | 10 | 4610 | 9970 | 9439 | 9151 | 6871 | 6885
Solkraft | 1090 | 2000
Mottryckskraft, fjärrvärme | 475 | 843 | 2293 | 2539 | 2264 | 3563 | 2879 | 2835
Mottryckskraft, industri | 400 | 603 | 885 | 993 | 932 | 1216 | 1520 | 1566
Kondenskraft mm | 1800 | 2516 | 3001 | 2641 | 448 | 1801 | 905 | 662
Gasturbiner | 225 | 354 | 1769 | 1707 | 1341 | 1607 | 1583 | 1543

## Slide 7: Bränslen i elproduktion Värmekraft från kraftvärmeverk och industri. 2002-2022
Värmekraft är elproduktion där bränslen eldas eller som i kärnkraften uranbränsle som skapar värme.
Utvecklingen av bränsleanvändningen i övrig värmekraft (all värmekraft utöver kärnkraft) från år 2002 visas i bilden.
Här ingår kraftvärmeverk som producerar el och samtidigt levererar värme till fjärrvärmesystem eller industrier. Dessutom kondenskraftverk och gasturbiner som bara producerar el och som idag är reservkraftverk.
Användningen av biobränslen och avfall har ökat kraftigt i övrig värmekraft, medan de fossila bränslena minskat. I bränslegruppen ”övrigt” ingår ånga som avleds från industriprocesser och sådant som däck som inte räknas till vanligt avfall.
Källa: Energiföretagen Sverige
Chart: TWh
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Avfall | 0.42 | 0.54 | 0.81 | 0.88 | 1.09 | 1.241 | 1.3 | 1.406 | 1.449 | 1.649 | 1.53 | 1.557 | 1.7045 | 1.8539 | 2.0283 | 2.1532 | 2.175 | 2.3036 | 2.24 | 2.472 | 2.5285
Bio | 3.8 | 4.99 | 6.95 | 7.45 | 8.366 | 8.512 | 9.4 | 9.8 | 11.1 | 10.1 | 10.49 | 9.837 | 9.35 | 9.198 | 9.554 | 10.306 | 10.2073 | 11.143 | 9.01 | 11.589 | 11.8706
Gas | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.78 | 0.86 | 1.226 | 1 | 2.4 | 4.1 | 2.562 | 1.617 | 1.746 | 0.855 | 1.012 | 1.305 | 0.397 | 0.621 | 0.5387 | 0.11 | 0.4001 | 0.2065
Olja | 2.95 | 3.38 | 2.05 | 1.25 | 0.8819 | 0.711 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.43 | 0.342 | 0.186 | 0.117 | 0.129 | 0.2315 | 0.175 | 0.1846 | 0.192 | 0.1 | 0.1892 | 0.1847
Kol | 2.14 | 2.54 | 1.55 | 1.14 | 1.05 | 0.8866 | 0.7 | 0.769 | 0.909 | 0.8354 | 0.587 | 0.9205 | 0.5297 | 0.515 | 0.337 | 0.4523 | 0.4856 | 0.3028 | 0.002 | 0.0138 | 0.0122
Övrigt | 0.64 | 0.69 | 0.97 | 0.982 | 0.886 | 1.033 | 1.1 | 0.7 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.823 | 0.766 | 0.843 | 0.905 | 1.383 | 1.3471 | 1.1617 | 1.32 | 0.492 | 0.2873
Årtal | Avfall | Bio | Gas | Olja | Kol | Övrigt | Totalt
2002 | 0,4 | 3,8 | 0,7 | 3,0 | 2,1 | 0,6 | 10,7
2005 | 0,9 | 7,5 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 12,5
2010 | 1,4 | 11,1 | 4,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 19,5
2015 | 1,9 | 9,2 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 13,6
2020 | 2,2 | 9,0 | 0,1 | 0,1 | 0,002 | 1,3 | 12,8
2021 | 2,5 | 11,6 | 0,4 | 0,2 | 0,01 | 0,5 | 15,2
2022 | 2,5 | 11,9 | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 0,3 | 15,1

## Slide 8: Bränslen i elproduktion 2022 Fjärrvärmesystem och reservkraft
Fördelningen av bränslen som eldats i kraftvärmeverk i fjärrvärmesystem år 2022, totalt producerades nästan 7,6 TWh el.
Här ingår även reservkraftverk (kondensanläggningar och gasturbiner) som står för en mycket låg andel av produktionen.
De senaste åren har mängden kol fjärrvärmeproduktion drastiskt minskat tack vare krafttag från branschen. Kol syns knappt längre i statistiken.
Källa: Energiföretagen Sverige
TWh/år
Chart: 
| Bio | Avfall | Gas | Kol | Olja | Övrigt
. | 4.8206 | 2.4785 | 0.1395 | 0.012 | 0.0877 | 0.0263
Årtal | Avfall | Bio | Gas | Olja | Kol | Övrigt | Totalt
2002 | 0,4 | 1,4 | 0,60 | 0,93 | 2,05 | 0,60 | 6,0
2005 | 0,9 | 3,2 | 0,70 | 0,35 | 1,11 | 0,65 | 6,9
2010 | 1,4 | 5,3 | 4,00 | 0,70 | 0,90 | 0,30 | 12,6
2015 | 1,8 | 3,6 | 0,96 | 0,06 | 0,51 | 0,25 | 7,1
2020 | 2,2 | 3,1 | 0,05 | 0,03 | 0,002 | 0,26 | 5,7
2021 | 2,4 | 4,8 | 0,32 | 0,10 | 0,01 | 0,15 | 7,8
2022 | 2,5 | 4,8 | 0,14 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 7,6

## Slide 9: Bränslen i elproduktion 2022 Industriprocess
Fördelningen av bränslen som eldats i kraftvärmeverk i industrin.
Drygt 7,5 TWh el producerades i industrin, det vill säga något mindre än kraftvärmen i fjärrvärmen gav.
Den höga andelen biobränslen här beror på att det framför allt produceras kraftvärme i pappers- och massaindustrin, som har god tillgång till trädbränslen.
Källa: Energiföretagen Sverige
TWh/år
Chart: 
| Bio | Avfall | Gas | Kol | Olja | Övrigt
. | 6.21 | 0.05 | 0.08 | 0.001 | 0.09 | 1.08
Årtal | Avfall | Bio | Gas | Olja | Kol | Övrigt | Totalt
2002 | 0,00 | 2,40 | 0,11 | 2,02 | 0,090 | 0,04 | 4,7
2005 | 0,03 | 4,25 | 0,08 | 0,90 | 0,030 | 0,33 | 5,6
2010 | 0,05 | 5,80 | 0,10 | 0,30 | 0,009 | 0,65 | 6,9
2015 | 0,05 | 5,63 | 0,05 | 0,07 | 0,005 | 0,60 | 6,4
2020 | 0,05 | 5,89 | 0,05 | 0,06 | 0,0003 | 1,06 | 7,1
2021 | 0,05 | 6,21 | 0,08 | 0,09 | 0,001 | 1,08 | 7,5
2022 | 0,05 | 7,05 | 0,07 | 0,10 | 0,0002 | 0,26 | 7,5

## Slide 10
Elanvändning

## Slide 11: Elanvändningen fördelad på olika användare 1970-2021
Sverige har en hög andel elintensiv industri jämfört med många andra länder. Även en hög andel elvärme som tillkom när kärnkraften togs i drift från början av 70-talet till mitten av 80-talet.
Till elvärmen räknas även värmepumpar i hemmen. Hushållselen har ökat i takt med att fler apparater tillkommit i hemmen.
Driftel omfattar el i kontor, skolor, affärer, sjukhus och gatubelysning samt tekniska servicetjänster som vattenverk.
Transporter är spårbunden trafik. Fjärrvärmen använder el till utrustning och till värmepumpar som nyttjas i vissa fjärrvärmenät.
Överföringsförlusterna beror främst på värmeförluster i elnäten.
Källa: Energimyndigheten, SCB
År | Industri | Transporter | Elvärme | Hushållsel | Driftel | Fjärrvärme, raffinaderier | Överförings-förluster | Totalt
1970 | 33,0 | 2,1 | 4,3 | 9,2 | 8,4 | 0,6 | 5,8 | 63,4
1980 | 39,8 | 2,3 | 14,5 | 13,6 | 14,9 | 1,3 | 8,2 | 94,6
1990 | 53,0 | 2,5 | 25,8 | 17,9 | 21,3 | 10,3 | 9,1 | 139,9
2000 | 56,9 | 3,2 | 20,6 | 17,7 | 30,7 | 6,5 | 11,1 | 146,6
2010 | 52,8 | 2,4 | 19,4 | 21,8 | 33,5 | 4,7 | 11,1 | 145,7
2020 | 46,7 | 2,9 | 20,1 | 22,5 | 27,4 | 4,3 | 10,9 | 134,8
2021 | 45,7 | 4,0 | 22,0 | 23,2 | 30,5 | 4,4 | 11,8 | 141,6
Chart: TWh
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Industri | 33 | 33.9 | 35.5 | 38.5 | 39.2 | 38 | 39.2 | 37.7 | 38.5 | 40.5 | 39.8 | 39.8 | 39.1 | 42.113 | 45.685 | 47.986 | 47.933 | 50.994 | 52.867 | 53.443 | 52.993 | 50.723 | 49.694 | 49.354 | 49.778 | 51.343 | 51.49 | 52.664 | 53.862 | 54.497 | 56.889 | 56.2 | 55.7 | 54.5 | 55.4 | 55.3 | 56.5 | 57.5 | 55.5 | 49.5 | 52.8 | 53.2 | 52.7 | 51.1 | 49.8 | 49.2 | 49.2 | 49.8 | 49.4 | 48.7 | 46.7 | 45.7
Transporter | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.355 | 2.4619 | 2.6189 | 2.615 | 2.6319 | 2.6081 | 2.51 | 2.475 | 2.4031 | 2.4719 | 2.34 | 2.4689 | 2.7181 | 3.0681 | 2.9539 | 2.7789 | 3.0161 | 3.195 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 4
Elvärme | 4.3 | 5 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.5 | 10.8 | 12.1 | 13.1 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 16.9 | 19.3 | 22 | 25.5 | 26.3 | 28.4 | 26.2 | 23.6 | 25.8 | 26.4 | 26.3 | 26.5 | 26.059 | 25.322 | 27.297 | 26.1 | 23.9 | 21.5 | 20.6 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 22.6 | 20.6 | 20.7 | 18.2 | 16.6 | 18 | 19.4 | 18.2 | 18.7 | 19.3 | 18.4 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 21 | 20.9 | 20.1 | 22
Hushållsel | 9.2 | 9.8 | 10.6 | 11.1 | 10.5 | 11.5 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 13.6128 | 14.3319 | 14.9923 | 15.8498 | 16.4146 | 16.8991 | 17.6064 | 17.8633 | 18.6681 | 18.6787 | 19.0431 | 18.2194 | 19.6518 | 19.3388 | 18.5686 | 19.3297 | 16.9063 | 17.7 | 19.2 | 19.6 | 20.1 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 20.7 | 21.8 | 20.6 | 21.9 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.5 | 22.5 | 23.2
Driftel | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 11.7 | 12.8 | 13.4 | 14.1 | 14.7 | 14.9 | 16.5 | 17.6 | 18.318 | 18.0881 | 22.4388 | 21.3683 | 20.9565 | 21.372 | 22.6697 | 21.3436 | 23.8219 | 22.8355 | 23.8819 | 25.9319 | 25.4542 | 24.9662 | 24.9034 | 26.695 | 30.6934 | 30.7 | 31.8 | 31.1 | 30.2 | 30 | 31.4 | 31.2 | 31.8 | 32.3 | 32.7 | 33.5 | 30.8 | 30.6 | 30.1 | 28.2 | 30.7 | 29.7 | 30.4 | 30.3 | 28.5 | 27.4 | 30.5
Fjärrvärme, raffinaderier | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.8 | 5.717 | 7.2776 | 6.3903 | 5.2713 | 7.7767 | 8.9731 | 9.1311 | 10.3272 | 10.3239 | 9.9914 | 9.4849 | 7.1866 | 7.8288 | 6.3449 | 6.7532 | 6.6165 | 6.2975 | 6.5347 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.8 | 4.541 | 4.664 | 4.855 | 4.354 | 4.11 | 4.338 | 4.448
Överföringsförluster | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 7.1 | 8 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 7.7 | 9.245 | 10.116 | 10.879 | 9.689 | 10.177 | 9.588 | 9.42 | 9.147 | 8.803 | 9.656 | 10.027 | 9.035 | 10.1 | 10.189 | 10.661 | 10.856 | 10.57 | 11.057 | 11.9 | 11.8 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | 11.3 | 11 | 11 | 10.2 | 11.1 | 10.2 | 11.4 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 11.1 | 11 | 10.7 | 10.9 | 11.8

## Slide 12: Elanvändningen fördelad på olika användare 2021 TWh
Källa: Energimyndigheten, SCB
Chart: 
| Industri | Driftel | Hushållsel | Elvärme | Överföringsförluster | Fjärrvärme, raffinaderier | Transporter
. | 45.7 | 30.5 | 23.2 | 22 | 11.8 | 4.448 | 4

## Slide 13: Elanvändningen fördelad på olika användare 2021 Procent av 141,6 TWh
Källa: Energimyndigheten, SCB
Chart: 
| Industri | Driftel | Hushållsel | Elvärme | Överföringsförluster | Fjärrvärme, raffinaderier | Transporter
, | 0.32263 | 0.21532 | 0.16379 | 0.15531 | 0.083305 | 0.031402 | 0.028239

## Slide 14: Industrins elanvändning i Sverige 2022
Massa och papper är särklass störst elanvändare i den svenska industrin. De inbördes andelarna har inte ändrats mycket genom åren.
Källa: SCB
Årtal | Massa och papper | Stål och metallverk | Kemisk | Verkstads-industri | Gruvor | Livsmedel | Jord- och sten | Trävaru | Småindustri och övriga branscher | Total
2000 | 23,6 | 8,1 | 6,7 | 7,5 | 2,6 | 3,0 | 1,2 | 2,3 | 2,0 | 56,9
2005 | 23,7 | 8,5 | 6,7 | 6,9 | 2,6 | 2,4 | 1,1 | 2,2 | 1,2 | 55,3
2010 | 22,7 | 7,4 | 6,0 | 5,7 | 3,2 | 2,5 | 1,0 | 2,1 | 2,3 | 52,8
2015 | 20,3 | 7,4 | 5,5 | 5,3 | 3,5 | 2,4 | 0,9 | 1,9 | 2,1 | 49,2
2020 | 18,9 | 7,0 | 5,1 | 4,7 | 3,9 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 2,2 | 46,7
2021 | 18,4 | 7,4 | 5,6 | 5,5 | 4,0 | 2,4 | 1,0 | 2,0 | 1,7 | 48,0
2022 | 17,0 | 7,3 | 5,3 | 5,3 | 4,1 | 2,3 | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 45,9
Chart: TWh
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022
Gruvor | 2.598 | 2.5614 | 3.1639 | 3.5297 | 3.9369 | 4 | 4.1
Livsmedel | 2.989 | 2.4369 | 2.4556 | 2.4156 | 2.3733 | 2.4 | 2.33
Trävaru | 2.328 | 2.1658 | 2.1036 | 1.8794 | 1.7267 | 2 | 1.9
Massa och papper | 23.564 | 23.7156 | 22.7292 | 20.2686 | 18.8539 | 18.4 | 17.046
Kemisk | 6.711 | 6.7031 | 6.0311 | 5.4517 | 5.0506 | 5.6 | 5.271
Jord- och sten | 1.174 | 1.0522 | 1.0156 | 0.94694 | 0.88944 | 1 | 0.961
Stål och metallverk | 8.11 | 8.5 | 7.3508 | 7.3847 | 6.9647 | 7.4 | 7.286
Verkstadsindustri | 7.465 | 6.9447 | 5.6564 | 5.3108 | 4.7103 | 5.5 | 5.3
Småindustri och övriga branscher | 1.95 | 1.1986 | 2.2719 | 2.06 | 2.2028 | 1.7 | 1.7

## Slide 15: Industrins elanvändning i Sverige 2022
Några industrier där el används i tillverkningsprocessen i en viss storlek i förhållande till förädlingsvärdet brukar definieras som elintensiv.
Hit räknas massa och papper, stål och metallverk, kemisk industri, gruvor, livsmedel samt jord och sten. Hit går 75 procent av all el till industrin.
Källa: SCB
Årtal | Elintensiv | Verkstads-industri | Övrigt | Total
1995 | 35,0 | 6,9 | 9,4 | 51,3
2000 | 41,0 | 7,5 | 8,4 | 56,9
2005 | 41,5 | 6,9 | 6,9 | 55,3
2010 | 39,3 | 5,7 | 7,8 | 52,8
2015 | 36,6 | 5,3 | 7,3 | 49,2
2020 | 34,8 | 4,7 | 7,2 | 46,7
2021 | 33,7 | 5,5 | 8,8 | 48,0
2022 | 33,7 | 5,3 | 6,9 | 45,9
Chart: TWh
| 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022
Elintensiv | 35.0314 | 40.983 | 41.48 | 39.275 | 36.6347 | 34.8061 | 33.703 | 33.703
Verkstadsindustri | 6.8913 | 7.465 | 6.9447 | 5.6564 | 5.3108 | 4.7103 | 5.5 | 5.3
Övrigt | 9.4206 | 8.441 | 6.8536 | 7.8467 | 7.3019 | 7.1922 | 8.797 | 6.891
Total | 51.3432 | 56.889 | 55.2783 | 52.7781 | 49.2475 | 46.7086 | 48

## Slide 16: Elanvändning ─ bostäder i Sverige 2021 Antal elabonnemang för olika kategorier av boende och fördelningen av de dryga 40 TWh el som går till bostäder.
Källa: SCB
Fritidsbostäder
Småhus
Flerbostadshus
Chart: 
| Antal abonnemang
Småhus | 2097377
Flerbostadshus | 2389187
Fritidsbostäder | 442393
Chart: 
| GWh
Småhus | 28691
Flerbostadshus | 13115
Fritidsbostäder | 3313

## Slide 17: Elmarknad

## Slide 18: Elpris i Norden respektive Tyskland Veckogenomsnitt 2005-2022
Det så kallade systempriset i Sverige på den nordiska marknaden (spotpriset) jämfört med tyskt spotpris sedan år 2005.
Toppar och bottnar i spotpriset kan förklaras främst av variationer i väder och kostnader kopplade till elproduktion, men även faktorer som påverkar efterfrågan på el, som finanskriser.
Spotpriset ligger till grund för de avtal om rörliga elpriser som elhandelsföretagen erbjuder. De fasta elavtalen bygger på de finansiella priserna som är förväntningar på framtida spotpriser.
Källa: NordPool, EEX
Chart: 

## Slide 19: Systempriset Nord Pool 2022 öre/kWh
Källa: Nord Pool
752
0,0
Timpris
Årligt genomsnitt
144,7
244
Månadspris
81
Högst
Lägst
Det genomsnittliga systempriset i Norden var 144,7 (63,4) öre/kWh år 2022 (2021 inom parantes). Månadspriserna (medelvärdet över en hel månad) varierade mellan 81 (35) och 244 (151) öre/kWh medan de enskilda timpriserna som lägst var 0 (-0,1) öre/kWh och som högst 752 (433) öre/kWh.

## Slide 20: Elkostnader – villakunder med elvärme och avtal om rörligt pris (avser januari månad) 1970-2022
Kostnadsutvecklingen för en elvärmd villa som har avtal med rörligt pris.
År 1970 gick knappt 7 procent av konsumentpriset till staten i skatt.
1 januari år 2023 utgjorde elskatt och moms 38 procent av konsumentpriset. Elnätsavgiften uppgick till 16 procent och elhandelspriset till 46 procent.
Svängningar i elhandelspriset, till följd av att spotpriserna varierar, påverkar andelarna mellan de tre kostnadsposterna.
Detta gäller vid avtal om rörligt elpris, vid avtal om fast elpris är elhandelspriset konstant under avtalets bindningstid.
Källa: Energimyndigheten, SCB, Energiföretagen Sverige
År | Elnätsavgift | Elhandelspris | Skatt | Elpris | % Skatt | % elhandel | % elnät
1970 | 3,04 | 4,06 | 0,50 | 7,60 | 7% | 53% | 40%
1980 | 8,39 | 11,21 | 4,00 | 23,60 | 17% | 47% | 36%
1990 | 13,49 | 18,01 | 19,38 | 50,88 | 38% | 35% | 27%
2000 | 20,80 | 19,30 | 30,28 | 70,38 | 43% | 27% | 30%
2005 | 22,80 | 25,40 | 44,43 | 62,13 | 34% | 37% | 28%
2010 | 26,20 | 77,30 | 60,88 | 164,38 | 37% | 47% | 16%
2015 | 30,50 | 36,29 | 53,45 | 120,25 | 44% | 30% | 25%
2020 | 35,03 | 34,38 | 61,48 | 130,88 | 47% | 26% | 27%
2023 | 36,70 | 103,30 | 84,00 | 224,00 | 38% | 46% | 16%
Chart: 
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Elnätsavgift | 3.0405 | 3.0405 | 3.169 | 3.2118 | 4.1111 | 4.5822 | 5.0104 | 5.6956 | 7.1516 | 7.1516 | 8.3935 | 8.9502 | 9.6782 | 10.5347 | 10.963 | 11.6053 | 12.4618 | 12.7187 | 11.9907 | 12.8044 | 13.4896 | 15.4595 | 16.2303 | 17.1296 | 17.0012 | 17.4294 | 18.5 | 21.6 | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 21.7 | 22.3652 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.3 | 24.7 | 26.2 | 27.6 | 28.6 | 29.4613 | 30.1252 | 30.5041 | 31.3351 | 32.2614 | 33.4151 | 34.5797 | 35.0264 | 35.1 | 36.7 | 36.7
Elhandelspris | 4.0595 | 4.0595 | 4.231 | 4.2882 | 5.4889 | 6.1178 | 6.6896 | 7.6044 | 9.5484 | 9.5484 | 11.2065 | 11.9498 | 12.9218 | 14.0653 | 14.637 | 15.4947 | 16.6382 | 16.9813 | 16.0093 | 17.0956 | 18.0104 | 20.6405 | 21.6697 | 22.8704 | 22.6988 | 23.2706 | 24.7 | 25.9 | 25.1 | 24.4 | 19.3 | 20 | 26.6 | 67.1 | 32.705 | 25.4 | 41.6 | 32.3 | 51.4 | 54 | 77.3 | 71.6 | 42.5 | 45.3 | 37.2227 | 36.292 | 39.0147 | 39.3702 | 40.1517 | 68.5106 | 34.377 | 55.0314 | 82 | 103.3
Skatt | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 19.375 | 18.025 | 18.475 | 20.625 | 20.925 | 21.425 | 22.925 | 26 | 30.45 | 30.125 | 30.275 | 32.825 | 36.625 | 50.9874 | 44.4149 | 44.4323 | 49.3024 | 46.925 | 52.425 | 54.925 | 60.875 | 60.175 | 54.025 | 55.3153 | 53.462 | 53.449 | 54.0874 | 58.5329 | 59.7667 | 69.1476 | 61.4758 | 66.9029 | 74.7 | 84

## Slide 21: Elkostnader – villakunder med elvärme och avtal om rörligt pris (avser januari månad)
Källa: Energimyndigheten, SCB
1970
2023
Skatt
Elhandelspris
Elnätsavgift
Skatt
Elhandelspris
Elnätsavgift
Chart: 
| Skatt | Elhandelspris | Elnätsavgift
Tillförd energi | 0.07 | 0.53 | 0.4
Chart: 
Chart: 
| Skatt | Elhandelspris | Elnätsavgift
Tillförd energi | 0.375 | 0.46116 | 0.16384

## Slide 22: Byten mellan elhandelsföretag
Sedan april år 2004 sammanställer Statistiska Centralbyrån, SCB, statistik månadsvis bland annat över kundernas byten av elhandelsföretag.
Under 2022 skedde drygt 100 000, cirka en femtedel, fler byten av hushållens elhandelsföretag än normalt.
Med andra avtal avses alla övriga elavtal som inte tecknas med hushållskunder, som industri, företag, servicesektorn etcetera.
Källa: SCB
Chart: 
| 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2022
Antal hushållsavtal | 209785 | 288417 | 341249 | 422321 | 397368 | 520276 | 427608 | 464241 | 454103 | 492313 | 477773 | 481638 | 443349 | 482461 | 521990 | 460404 | 510452 | 506932 | 642692
Antal andra avtal | 48581 | 53434 | 59728 | 74957 | 52974 | 74612 | 63729 | 69063 | 57061 | 69510 | 72210 | 76133 | 79833 | 62798 | 88951 | 85453 | 79324 | 87162 | 88613

## Slide 23: Fördelning av avtalsformer 2001-2023 (avser januari månad)
Avtal med fast pris, det vill säga tidsbundna avtal ofta på ett, två eller tre år har varit relativt konstanta i andel sedan elmarknaden avreglerades.
Andelen avtal med rörligt pris har ökat även om den legat konstant de senaste åren. 2023 syns att det sedan föregående år skett en förflyttning från avtal med fast pris till rörligt pris.
Så kallat anvisat avtal får kunder som inte aktivt väljer ett avtal, till exempel vid flytt. De är oftast dyrare än andra avtal och finns för att trygga att kund vid flytt till nytt boende är garanterad att el finns tillgängligt, även om kunden inte aktivt själv kontaktat ett elhandelsföretag.
Källa: SCB
År | Rörligt pris | Fast pris | Anvisat avtal
2001 | 2% | 33% | 65%
2005 | 4% | 44% | 52%
2010 | 30% | 45% | 25%
2015 | 42% | 43% | 15%
2020 | 50% | 40% | 10%
2023 | 59% | 32% | 9%
Chart: 
| 2001 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Rörligt pris | 1.9 | 2.2 | 2.7697 | 4 | 3.7 | 6.2 | 10.2 | 16.2 | 22.4 | 30 | 28.3 | 27.2 | 32.3 | 38.0048 | 42.2714 | 46.9306 | 49.407 | 49.6059 | 49.7528 | 49.9049 | 53.8634 | 53.5 | 58.9
Fast pris | 32.9 | 34.2 | 32.018 | 37.9 | 44.1 | 44.7 | 44.7 | 45.5 | 43.5 | 44.6 | 48.1 | 51.4 | 49.2 | 45.5166 | 42.5572 | 39.1937 | 37.8836 | 38.1069 | 39.5132 | 39.9766 | 36.1069 | 37.5 | 31.7
Anvisat avtal | 65.1 | 63.7 | 65.2123 | 58.1 | 52.2 | 49.1 | 45.1 | 38.3 | 34.1 | 25.4 | 23.6 | 21.4 | 18.5 | 16.4786 | 15.1714 | 13.8757 | 12.7094 | 12.2872 | 10.734 | 10.1185 | 10.0297 | 9 | 9.4

## Slide 24
Elnät

## Slide 25: Leveranssäkerhet i de svenska elnäten
Källa: Energiföretagen Sverige
Leveranssäkerheten, ett mått på tillgängligheten på el, uttryckt i procent.
För år 2021 var den 99,99 procent, vilket motsvarar ett genomsnittligt elavbrott för en kund på cirka 63 minuter. Det är den lägsta medelavbrottstiden sedan mätningen startade 2001. Inga stormar drabbade landet under året.
Kurvan visar flera stormar de senaste åren där "Gudrun" år 2005 är den enskilt svåraste stormen med mycket hög påverkan på leveranssäkerheten.
Chart: 
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
År | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Levsäk. | 0.9997 | 0.99974 | 0.99967 | 0.99984 | 0.998 | 0.99975 | 0.99938 | 0.99976 | 0.99987 | 0.99984 | 0.99962 | 0.9998 | 0.9997 | 0.99986 | 0.99976 | 0.99986 | 0.99985 | 0.99982 | 0.99963 | 0.9998 | 0.99988

## Slide 26: Oplanerade elavbrott i svenska nät De senaste 10 åren
Källa: Energiföretagen Sverige, Google maps, SVT
Mellan åren 2012 och 2021 var den genomsnittlige elkunden utan el i
Kebnekajse- Toppen tur och retur
Rekord
1:47:17
Göteborg
Jönköping
1 tim 47 min
1 timme 47 minuter per år
på grund av fel i elnätet

## Slide 27: Elnätet i Sverige – 73 procent nedgrävt i mark
Källa: Energimarknadsinspektionen
428 000 av 589 000
km är nedgrävt i mark
− enorm satsning sedan början av 2000-talet
Sveriges elnät
Räcker drygt 14,7 varv runt jorden
Stamnät
Regionnät
Lokalnät
De lokala elnäten brukar delas upp i lågspänning (400/230 V) och högspänning (oftast 10–20 kV).
Lågspänningsnäten i Sverige består av 48 000 km luftledning och 282 000 km jordkabel.
Det lokala högspänningsnätet, även kallat mellanspänningsnätet, består av 66 00 km luftledning och 144 000 km jordkabel.
Till lågspänningsnätet är 5,6 miljoner elanvändare anslutna och till högspänningsnäten 8 000.
Regionnätet ägs till stor del av tre företag. Ledningslängden är cirka 30 000 km luftledning och 2 000 km jordkabel.
Det svenska stamnätet ägs av Svenska kraftnät och består huvudsakligen av ledningar med en spänning på 400 kV och 220 kV. Stamnätets totala ledningslängd är 15 000 km luftledning och 2000 km jordkabel.
Totalt omfattar det svenska elnätet 589 000 km, varav 428 000 km är jordkabel. Om det gick att sträcka ut det svenska elnätet i en enda lång ledning skulle det räcka drygt 14,7 varv runt jorden.

## Slide 28: Svavelhexafluorid inom elproduktion och elnät Mängd använd och läckage tom. 2021
I ställverk och strömbrytare används växthusgasen SF6 (Svavelhexafluorid) som isolergas. Denna växthusgas har en mycket hög global uppvärmningsfaktor men i dagsläget finns inga alternativ för ställverk i trånga utrymmen eller för brytning av ström vid höga spänningar.
Läckaget har successivt minskat med undantag för en liten ökning år 2019. Vad detta beror på är inte klarlagt men det är troligtvis en enskild händelse. Totalt är det i dag ett mycket litet läckage.
Samtidigt har den totala användningen av SF6 ökat på grund av omfattande utbyggnad och reinvesteringar i elnäten.
Källa: Energiföretagen Sverige
År | SF6 [ton] | Förlust [ton] | SF6 Förlust
2000 | 28 | 0,11 | 0,40%
2005 | 77 | 0,33 | 0,42%
2010 | 108 | 0,34 | 0,32%
2015 | 124 | 0,33 | 0,27%
2020 | 153 | 0,24 | 0,16%
2021 | 155 | 0,24 | 0,15%
Chart: 
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
SF6 ton | 28.0688 | 46.52 | 75.609 | 77 | 78.074 | 77.309 | 81.156 | 93.073 | 91.921 | 101.9113 | 107.544 | 110.842 | 116.84 | 120.2174 | 115.4234 | 124.2729 | 131.027 | 133.812 | 143.498 | 147.868 | 152.809 | 155.1535
SF6 Förlust % | 0.0039539 | 0.0054602 | 0.0057533 | 0.0063636 | 0.0069037 | 0.0042439 | 0.0024644 | 0.0035026 | 0.0023498 | 0.0023122 | 0.0032037 | 0.0031654 | 0.0032687 | 0.0033127 | 0.0034103 | 0.0026678 | 0.0027094 | 0.0022046 | 0.0015262 | 0.0031041 | 0.0015575 | 0.0015469
SF6 Ton
SF6 Förlust

## Slide 29
Fjärrvärme

## Slide 30: Fjärrvärme Tillförd energi 2022
Källa: Energiföretagen Sverige
Återvunnen energi
Förnybart
Övrigt
Fossilt
Fjärrvärmens bränsletillförsel. Vad de olika sektorerna består av förklaras i nästa bild.
Chart: 
| Återvunnen energi | Förnybart | Övrigt | Fossilt
Tillförd energi | 0.5413 | 0.43165 | 0.0071081 | 0.019291

## Slide 31: Fjärrvärme 2022 Tillförd energi per bränsle, %
Källa: Energiföretagen Sverige
Chart: 
| El från kärnkraft till elpannor | Torv o Torvbriketter | Stenkol | Övrigt fossilt bränsle | Naturgas | Fossil el till elpannor, mm | Eldningsolja | Åkergrödor, främst Salix | Bioolja, Tallbeckolja | Pellets, briketter, pulver | Förnybar el till elpannor mm | Stamvedsflis* | Grot, sågspån, bark | Deponi- och rötgas samt avfallsgas från stålindustrin | Värme från värmepumpar | Returträflis | Återvunnen industriell restvärme | Rökgaskondensering | Avfall
2022 | 0.00353 | 0.0035782 | 0.00054944 | 0.00048799 | 0.0022213 | 0.0013032 | 0.014729 | 0.00059832 | 0.02114 | 0.049297 | 0.043005 | 0.066607 | 0.251 | 0.023432 | 0.040081 | 0.076915 | 0.082894 | 0.10603 | 0.21194
2022 | 0.00353 | 0.0035782 | 0.00054944 | 0.00048799 | 0.0022213 | 0.0013032 | 0.014729 | 0.00059832 | 0.02114 | 0.049297 | 0.043005 | 0.066607 | 0.251 | 0.023432 | 0.040081 | 0.076915 | 0.082894 | 0.10603 | 0.21194

## Slide 32: Fjärrvärme 2022 Tillförd energi, GWh
Källa: Energiföretagen Sverige
Chart: 
Chart: 
| Köpt hetvatten (ospecifierat bränsle) | Stenkol | Övrigt fossilt bränsle | Primära biobränslen | Tallbeckolja | El till elpannor | Naturgas | Torv o Torvbriketter | Eldningsolja | El till värmepumpar | Biogas, deponi- och rötgas samt avfallsgas från stålindustrin | Bioolja | Hjälpel | Värme från värmepumpar (total) | Trädbränsle, förädlat | Stamvedsflis | Returträflis | Återvunnen industriell restvärme | Rökgaskondensering | Avfall | Bark, grot, sågspån och övrigt oförädlat trädbränsle
2022 | 0 | 30.8674 | 27.4152 | 33.6134 | 195.7861 | 182.7456 | 124.794 | 201.0194 | 827.4661 | 943.5144 | 1316.3736 | 991.8553 | 1561.2647 | 3195.2456 | 2769.4936 | 3741.9583 | 4321.031 | 4656.9277 | 5956.858 | 11906.7816 | 14171.7488

## Slide 33: Tillförd energi (bränslen) till produktion av fjärrvärme samt klimatutsläpp 1980-2022
Källa: Energiföretagen Sverige
År | Fossila bränslen | Återvunnen energi | Förnybart | Torv | Övrigt | CO2, g/kWh lev. energi
1980 | 27,3 | 2,4 | 0,2 | 0,00 | 0,31 | 322,6
1990 | 12,2 | 13,6 | 3,6 | 2,64 | 7,47 | 242,4
2000 | 7,1 | 17,3 | 12,0 | 1,70 | 6,95 | 118,7
2010 | 9,8 | 22,7 | 26,6 | 2,67 | 1,95 | 91,2
2015 | 3,0 | 28,6 | 18,6 | 1,03 | 1,87 | 65,8
2020 | 0,5 | 30,9 | 20,3 | 0,46 | 0,24 | 53,7
2022 | 1,1 | 30,4 | 24,3 | 0,20 | 0,20 | 51,4
Chart: TWh
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Fossila bränslen | 27.2896 | 29.981 | 28.093 | 22.617 | 19.871 | 27.731 | 24.608 | 23.095 | 17.557 | 13.891 | 12.201 | 13.824 | 13.424 | 13.271 | 13.321 | 12.096 | 14.839 | 10.4169 | 10.9871 | 9.6161 | 7.0854 | 8.9126 | 9.4364 | 9.0814 | 8.7991 | 6.4373 | 6.6363 | 6.0537 | 4.624 | 8.2304 | 9.7952 | 5.6996 | 5.0145 | 4.7202 | 2.9615 | 3.0207 | 3.753 | 2.2509 | 2.744 | 1.9591 | 0.51296 | 1.302 | 1.0838
Återvunnen energi | 2.398 | 3.125 | 3.796 | 5.209 | 7.391 | 9.407 | 11.713 | 13.482 | 13.582 | 13.743 | 13.623 | 14.562 | 14.24 | 14.906 | 14.435 | 14.528 | 15.2267 | 15.5511 | 16.5098 | 16.3955 | 17.2969 | 18.7027 | 17.5783 | 17.7999 | 17.1525 | 18.6907 | 18.7038 | 18.097 | 19.5389 | 21.5958 | 22.7074 | 24.5333 | 27.4124 | 27.326 | 28.1292 | 28.6061 | 29.8748 | 30.8728 | 30.9257 | 29.7549 | 30.9465 | 32.079 | 30.4097
Förnybart | 0.2152 | 0.544 | 1.212 | 1.82 | 2.326 | 3.394 | 3.834 | 4.218 | 3.506 | 3.14 | 3.593 | 4.697 | 5.544 | 7.094 | 9.531 | 11.84 | 10.495 | 11.3923 | 11.6571 | 11.8058 | 12.0031 | 14.7068 | 14.2282 | 15.9986 | 16.7477 | 20.6029 | 21.3199 | 20.9098 | 23.0441 | 23.6638 | 26.585 | 19.426 | 21.3501 | 21.2816 | 18.6162 | 18.6295 | 20.1447 | 18.7516 | 20.2461 | 21.9526 | 20.3238 | 25.375 | 24.2867
Torv | 0 | 0.002 | 0.013 | 0.687 | 0.362 | 0.702 | 1.102 | 1.588 | 1.467 | 1.949 | 2.642 | 3.018 | 3.169 | 2.934 | 2.781 | 3.437 | 1.8619 | 1.911 | 2.0096 | 1.7862 | 1.6985 | 2.0415 | 2.8117 | 2.3298 | 2.8494 | 3.0063 | 2.1666 | 2.5335 | 2.5493 | 2.608 | 2.6743 | 1.7269 | 1.6179 | 1.4635 | 1.2236 | 1.033 | 1.0138 | 0.99888 | 1.1956 | 0.66537 | 0.46334 | 0.388 | 0.20102
Övrigt | 0.314 | 0.814 | 1.558 | 4.3 | 5.234 | 3.581 | 1.877 | 3.562 | 5.374 | 5.745 | 7.471 | 6.646 | 6.037 | 5.888 | 4.205 | 4.498 | 5.8862 | 5.9266 | 7.6119 | 6.3515 | 6.9545 | 6.9372 | 5.7372 | 5.0938 | 5.4814 | 5.1193 | 2.72 | 2.53 | 2.768 | 1.7174 | 1.9488 | 2.0427 | 2.04 | 1.9755 | 1.8522 | 1.8714 | 1.8779 | 1.873 | 1.8207 | 0.25626 | 0.24074 | 0.172 | 0.19831
CO2, g/kWh lev. energi | 322.5955 | 338.764 | 325.7779 | 327.5892 | 299.5657 | 308.0349 | 289.3353 | 276.1337 | 259.6599 | 249.8294 | 242.4174 | 232.1537 | 221.6888 | 199.0895 | 179.2519 | 174.4645 | 161.4642 | 145.5515 | 143.4007 | 130.3936 | 118.6611 | 121.4863 | 124.7625 | 109.3942 | 115.2416 | 98.3963 | 98.3963 | 98.3963 | 98.3963 | 98.3963 | 91.23 | 86.6 | 81.1 | 78.2 | 71.2 | 65.8 | 66.2 | 63.8 | 70.4 | 59.2 | 53.71 | 52 | 51.4

## Slide 34: Tillförd energi (bränslen) till produktion av fjärrvärme samt klimatutsläpp 1980-2022
Källa: Energiföretagen Sverige
Chart: TWh
| 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022
Eldningsolja | 26.8928 | 17.278 | 2.852 | 4.99 | 2.5288 | 2.3041 | 4.5581 | 0.6781 | 0.34613 | 0.868 | 0.82747
Naturgas | 0 | 0 | 1.897 | 2.886 | 2.3028 | 1.8674 | 3.306 | 1.1941 | 0.047683 | 0.29 | 0.12479
Kol | 0.39678 | 10.453 | 6.967 | 3.225 | 2.0348 | 1.9055 | 1.6061 | 1.0967 | 0.0049621 | 0.034 | 0.030867
Elpannor | 0.314 | 3.581 | 6.085 | 3.015 | 1.7396 | 0.44469 | 0.13938 | 0.26229 | 0.30808 | 0.216 | 0.18275
Torv | 0 | 0.702 | 2.642 | 3.437 | 1.6985 | 3.0063 | 2.6743 | 1.033 | 0.46334 | 0.388 | 0.20102
Trädbränsle | 0.099195 | 2.745 | 3.46 | 10.112 | 10.9159 | 18.4673 | 23.3449 | 17.6929 | 17.1425 | 21.005 | 20.683
Avfall | 1.698 | 3.441 | 4.019 | 4.288 | 5.1494 | 6.4635 | 10.1911 | 11.1088 | 13.1105 | 12.464 | 11.9068
Värmepumpar | 0 | 3.166 | 6.615 | 6.942 | 7.0893 | 5.4929 | 4.5745 | 3.95 | 3.7608 | 3.557 | 3.1952
Restvärme | 0.351 | 2.175 | 2.282 | 3.015 | 3.3812 | 4.1718 | 4.1215 | 4.0367 | 4.3551 | 4.884 | 4.6569
RKG, bioolja, avfall-, deponi- och rötgas, RT-flis, el | 0.465 | 1.274 | 2.711 | 4.489 | 8.1981 | 9.733 | 9.1948 | 12.1082 | 12.9482 | 15.088 | 14.3706
CO2, g/kWh lev. energi | 322.5955 | 308.0349 | 242.4174 | 174.4645 | 118.6611 | 98.3963 | 91.23 | 65.8 | 53.71 | 52 | 51.4

## Slide 35: Levererad fjärrvärme och CO2-utsläpp
Källa: Energiföretagen Sverige
1980
1980
2022
323
30 TWh lev energi
51
50 TWh lev energi
g CO2 /kWh lev energi
g CO2 /kWh lev energi
Sedan 1980 har fjärrvärmes klimatutsläpp minskat kraftigt med 84 procent per levererad kWh medan fjärrvärmeleveranserna har ökat med 65 procent under samma period.
Samtidigt har fjärrvärme bidragit till att utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler minskat kraftigt. Minskningen beror på att egen uppvärmning med olja har ersatts av främst fjärrvärme och värmepumpar, bland annat beroende på ökade skatter och oljepris.
Denna omställning har bidragit mest till minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Även övergång till elvärme var viktigt för utfasningen av olja, framförallt under perioden 1970–1990 då kärnkraften byggdes ut.

## Slide 36: Fjärrvärmeleveranser 1996-2022, TWh
Fjärrvärmens årsanvändning graddagskorrigeras utifrån ett normalår (temperatur), där temperaturuppgifterna tas från SMHI. Därmed visas hur den verkliga fjärrvärmeanvändningen skulle sett ut om temperaturen följt normalåret.
Där den rosa kurvan ligger under den grå har temperaturen varit varmare än under normalåret. År 2010 var till exempel ett kallt år.
Källa: Energiföretagen Sverige
År | Fjärrvärmeleveranser | Graddagskorrigerat
1996 | 44,2 | 41,4
1997 | 41,0 | 41,5
1998 | 43,0 | 42,6
1999 | 43,3 | 44,7
2000 | 41,4 | 45,2
2001 | 46,6 | 46,5
2002 | 47,0 | 48,4
2003 | 47,5 | 48,2
2004 | 47,8 | 48,5
2005 | 48,5 | 50,3
2006 | 47,5 | 50,2
2007 | 51,2 | 54,4
2008 | 51,4 | 55,1
2009 | 53,3 | 54,1
2010 | 60,2 | 54,7
2011 | 50,6 | 54,1
2012 | 53,0 | 52,8
2013 | 51,8 | 53,1
2014 | 48,5 | 53,5
2015 | 48,8 | 53,1
2016 | 51,4 | 53,8
2017 | 50,8 | 53,2
2018 | 51,0 | 53,9
2019 | 50,4 | 54,1
2020 | 45,9 | 52,9
2021 | 53,3 | 52,6
2022 | 49,5 | 50,8
Chart: TWh
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Graddagskorrigerat | 41.4073 | 41.5049 | 42.6203 | 44.6521 | 45.2083 | 46.5114 | 48.4486 | 48.235 | 48.4547 | 50.3314 | 50.1859 | 54.441 | 55.1371 | 54.1261 | 54.6853 | 54.1295 | 52.796 | 53.0685 | 53.475 | 53.0952 | 53.8452 | 53.1621 | 53.9007 | 54.079 | 52.9427 | 52.6 | 50.8
Fjärrvärmeleveranser | 44.174 | 40.975 | 43.012 | 43.278 | 41.425 | 46.58 | 47.008 | 47.4681 | 47.768 | 48.543 | 47.4601 | 51.2015 | 51.3595 | 53.332 | 60.151 | 50.6313 | 53.0033 | 51.8 | 48.5 | 48.8 | 51.4 | 50.775 | 50.951 | 50.449 | 45.874 | 53.3 | 49.5

## Slide 37: Sveriges fjärrvärmenät ‒ nätlängd
Källa: Energiföretagen Sverige
Svenska fjärrvärmenäten
räcker runt halva jorden
Svenska fjärrvärmenätet
räcker 14 gånger Sveriges längd
Fjärrvärmenätens längd: 24 700 km (medlemmar i Energiföretagen)
Fjärrvärmenäten skiljer sig från elnäten på en väsentlig punkt i och med att fjärrvärmenäten är lokala och alltså inte rikstäckande på samma sätt som elnäten.

## Slide 38: Fjärrvärmepriser genomsnittligt per hustyp
Chart: 
| Större flerfamiljshus | Mindre flerfamiljshus (Nils Holgersson) | Småhus
2021 | 867.1 | 889.2 | 940.1
2022 | 876.5 | 901.2 | 947.1
2023 | 950.9 | 977.3 | 1016.6
Överskådlig bild av genomsnittliga fjärrvärmepriser för tre olika boendeformer de tre senaste åren.
Ju fler boende i huset desto lägre pris gäller i generellt.
977,3 kr/MWh år 2023 för mindre flerfamiljshus motsvarar 97,7 öre/kWh.
Källa: Energiföretagen Sverige
kr/MWh (inkl moms)

## Slide 39
Fjärrkyla

## Slide 40: Fjärrkyla 2022
En bild av fjärrkylans utbyggnad, där komfortkyla byggs ut, framför allt i kontorslokaler, butiker och vårdinrättningar.
Att det byggs ut syns i mängden levererad fjärrkyla som har en ökande trend med toppar under varma perioder, som sommaren år 2018.
Fjärrkylenäten byggs ut som bilden visar, men även fjärrvärmenäten kan tillsammans med värmepumpar utnyttjas lokalt för fjärrkyla där det passar.
Mer fjärrkylastatistik finns på Energiföretagens hemsida.
Edit: År 2022 (statistik 2021) korrigerades fjärrvärmens nätlängd bakåt då ett fel upptäckts.
Källa: Energiföretagen Sverige
År | Leveranser, GWh | Nätlängd, km
1996 | 117 | 32
2000 | 363 | 103
2005 | 721 | 182
2010 | 864 | 362
2015 | 924 | 438
2020 | 969 | 507
2021 | 1000 | 528
2022 | 1018 | 536
Chart: 
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Leveranser, GWh | 116.61 | 180.27 | 231.82 | 310.57 | 362.975 | 511.277 | 628.177 | 620.634 | 637.732 | 721.005 | 756.4563 | 728.713 | 803.3499 | 855.3061 | 864.0565 | 875.9913 | 879.1894 | 967.4655 | 1057 | 923.6573 | 981.3984 | 914.6407 | 1155.9209 | 991 | 969 | 1000.4991 | 1018
Nätlängd, km | 31.562 | 35.142 | 55.882 | 84.642 | 103.192 | 129.092 | 164.802 | 182.352 | 182.352 | 182.352 | 213.177 | 270.722 | 300 | 311 | 362 | 372.2545 | 382.509 | 418.073 | 431.155 | 438.258 | 455.658 | 471.858 | 486.497 | 494.328 | 506.539 | 528.49 | 536

## Slide 41
Miljö

## Slide 42: Utsläpp från energibranschen, Kväveoxider, NOx och Svaveloxider, SOx
Källa: Naturvårdsverket
mg/kWh
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Kväveoxider, NOx | 507.7642 | 501.7276 | 451.5251 | 389.8038 | 364.4849 | 284.6336 | 241.8225 | 239.3006 | 239.8217 | 235.9347 | 229.9581 | 202.0486 | 225.7164 | 223.0772 | 218.4202 | 222.2141 | 220.1779 | 202.4204 | 203.9172 | 202.3641 | 196.781 | 196.3841 | 199.6523 | 188.2896 | 199.6652 | 198.588 | 199.265 | 199.753 | 201.4 | 202.6
Svaveloxider, SOx | 549.133 | 555.5364 | 526.0913 | 413.3629 | 352.5324 | 250.8993 | 259.521 | 183.8917 | 208.0879 | 168.3087 | 147.928 | 136.186 | 147.0724 | 142.8578 | 133.2698 | 117.5231 | 111.6851 | 98.7374 | 92.1935 | 87.4517 | 85.1553 | 73.8213 | 73.3647 | 58.7914 | 54.787 | 48.13 | 48.8892 | 43.7411 | 46.8 | 41.3
Utsläpp av kväve- och svaveloxider som bidrar till försurning av skog och mark har minskat tack vare investeringar i miljöreningsteknik.
Notes: Utsläpp av kväve- och svaveloxider som bidrar till försurning av skog och mark har minskat tack vare investeringar i miljöreningsteknik.

## Slide 43: Partikelutsläpp från energibranschen
Källa: Naturvårdsverket
mg/kWh
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
NOx
SOx
Partiklar mindre än 2,5 mikrometer (µM), PM2,5 | 75.9416 | 73.2398 | 67.9986 | 65.8578 | 64.2946 | 59.3459 | 57.0803 | 54.7685 | 50.1167 | 48.0306 | 49.8288 | 46.9519 | 42.1765 | 37.4303 | 36.2112 | 35.3522 | 33.0616 | 30.4823 | 31.1247 | 27.7416 | 24.3464 | 23.3673 | 22.2765 | 19.3163 | 17.383 | 15.4106 | 15.3797 | 14.8114 | 14.5 | 14.3
Partiklar mindre än 10 mikrometer (µM), PM 10 | 94.3392 | 91.2016 | 84.8934 | 84.0241 | 82.234 | 77.5723 | 75.7966 | 72.0266 | 66.6848 | 63.882 | 64.9073 | 61.25 | 56.5397 | 49.2052 | 47.9692 | 47.614 | 43.7701 | 40.4755 | 39.4558 | 35.7619 | 31.9322 | 29.103 | 28.2722 | 25.2404 | 23.376 | 21.411 | 21.4549 | 20.8765 | 20.5 | 20.3
Fjärrvärme har bidragit till bättre luft i städer tack vare betydligt lägre utsläpp per producerad energienhet, kWh. Hushållens egen uppvärmning och transporter står för merparten av kvarvarande utsläpp av partiklar till luften.
Notes: Fjärrvärme har bidragit till bättre luft i städer tack vare betydligt lägre utsläpp per producerad energienhet, kWh. Hushållens egen uppvärmning och transporter står för merparten av kvarvarande utsläpp av partiklar till luften.

## Slide 44: Territoriella utsläpp av koldioxid
Källa: US IEA
Milj ton/BNP 2019
Chart: 
| Sverige | Danmark | Norge | Finland | Island | EU-27
2019 per BNP | 0.09177 | 0.10982 | 0.11121 | 0.16599 | 0.17224 | 0.17883
Notes: Sveriges territoriella utsläpp av koldioxid, den vanligaste klimatgasen, per BNP (Bruttonationalprodukten) är betydligt lägre än genomsnittet i EU och våra grannländer.

## Slide 45: Territoriella utsläpp av koldioxid
Källa: US IEA
Ton per capita, 2019
Chart: 
| Sverige | Danmark | Norge | EU-27 | Finland | Island
2019 per capita | 4.6783 | 5.8197 | 6.862 | 7.4054 | 9.3219 | 9.8457
Notes: Sveriges territoriella utsläpp av koldioxid per capita är betydligt lägre än genomsnittet i EU och våra grannländer.

## Slide 46: Territoriella utsläpp av koldioxid
Källa: US IEA
CO2/BNP 2019
CO2/Capita 2019
Chart: 
| Island | Finland | EU-27 | Norge | Danmark | Sverige
CO2/BNP | 0.17224 | 0.16599 | 0.17883 | 0.11121 | 0.10982 | 0.09177
Column2
CO2/Capita | 9.8457 | 9.3219 | 7.4054 | 6.862 | 5.8197 | 4.6783
Notes: Sverige territoriella utsläpp av koldioxid är betydligt lägre än EU-genomsnittet och våra grannländer. Detta har förverkligats genom stora mängder förnybar el och kärnkraft i kombination med fjärrvärme i energisystemet.

## Slide 47: Koldioxidutsläpp per BNP resp. capita 2019
Källa: US IEA
Chart: 
| 16.446615877404 | 11.154543124397687 | 5.8196906255560696 | 7.6044218433455422 | 5.0310846651726147 | 6.5445173958221599 | 7.178556990124175 | 9.8456519935686586 | 5.5422654326310381 | 8.6978274523534349 | 16.278286629134207 | 13.410727881266229 | 18.193326022319187 | 3.6301725385492123 | 12.350788492242469 | 6.8620189326479872 | 8.1403753556992484 | 8.0087097421426083 | 4.8957169640002061 | 4.5014159771602138 | 5.9588887122949874 | 5.9474072660686561 | 5.9568657510433551 | 4.6782808864984622 | 9.3218701950291187 | 4.6907351658617742 | 8.7458679130420141 | 4.9729301343388945 | 15.586903244357265 | 7.3762735465304399 | 4.6079558269577872 | 7.5100435005479218 | 7.4053558198637086
CO2/BNP2 | 0.34068 | 0.22998 | 0.10982 | 0.16599 | 0.11595 | 0.23341 | 0.08523 | 0.17224 | 0.14188 | 0.20586 | 0.3522 | 0.31794 | 0.17076 | 0.19451 | 0.22934 | 0.11121 | 0.20308 | 0.24962 | 0.14698 | 0.065553 | 0.17921 | 0.15622 | 0.13301 | 0.09177 | 0.24274 | 0.16757 | 0.17381 | 0.15676 | 0.25818 | 0.14013 | 0.2784 | 0.4658 | 0.17883
CO2/BNP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: Bilden visar territoriella utsläpp av koldioxid per capita och BNP. Sverige har låga utsläpp av koldioxid jämfört med andra länder tack vare stora mängder förnybar el och kärnkraft i kombination med fjärrvärme i energisystemet. Utsläppen per capita är låga i Sverige trots kallt klimat, hög andel elintensiv industri och liten befolkning. Ett land som Schweiz (nära Sverige i bilden) hade 2017 ett elsystem liknande Sveriges, uppbyggt kring vatten- och kärnkraft, och befolkning i samma storleksordning med hög BNP per capita.
USA, Kanada och Australien ligger nära varandra i utsläppsdata. De är länder med stora tillgångar till fossila bränslen, som både använder dem inom landet och handlar med dem. Luxemburg har liten befolkning och höga utsläpp per capita. En bidragande orsak till utsläppen är låga skatter på drivmedel som lett till ökad tankning av fordon från andra länder. Dessa utsläpp räknas in i Luxemburgs statistik då drivmedlet sålts där.

## Slide 48: Territoriella utsläpp av koldioxid 2019
Milj ton
Källa: US IEA
Chart: 
| Estonia | Latvia | Lithuania | Denmark | Ireland | Norway | Switzerland | Finland | Sweden | Austria | Greece | Belgium | Netherlands | Spain | Poland | Italy | France | Turkey | United Kingdom | Australia | Brazil | Mexico | South Africa | Saudi Arabia | Canada | South Korea | Germany | Japan | Russia | India | EU-27 | United States | China
Carbon Dioxide Emissions from the Consumption of Energy (Million Metric Tons) | 4.9237 | 8.4498 | 14.5034 | 33.8503 | 35.4755 | 36.7311 | 38.7393 | 41.9956 | 48.1444 | 65.5397 | 70.1628 | 128.2474 | 214.4165 | 280.624 | 304.0396 | 332.0413 | 338.4247 | 391.7921 | 398.0836 | 417.8704 | 456.6702 | 463.7393 | 470.358 | 579.9253 | 612.0836 | 686.9535 | 726.8813 | 1103.2342 | 1848.0698 | 2314.7385 | 3045.0518 | 5144.3608 | 10773.2475
Notes: Bilden visar utsläpp av koldioxid i miljoner ton från flera länder över hela jorden. Det krävs omfattande åtgärder från EU, Kina, USA och andra länder för att minska utsläppen av koldioxid.

## Slide 49
Publicerad 2023-03-30
Reviderad 2023-11-09
Kontakt:
info@energiforetagen.se
08-677 25 00